МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Т. Ф. ГОРБАЧЕВА»

Кафедра горных машин и комплексов

ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

Методические указания по выполнению курсовой работы 
по дисциплине «Конвейерный транспорт»

для студентов специальности 21.05.04 «Горное дело»,

специализации 21.05.04.06 «Обогащение полезных ископаемых», всех форм обучения

Составители А. Ю. Захаров

С. В. Пешков

Утверждены на заседании кафедры

Протокол № 18 от 16 мая 2016 г.

Рекомендованы к печати

учебно-методической комиссией

специализации 21.05.04.06

Протокол № 17 от 16 мая 2016 г.

Электронная копия находится

в библиотеке КузГТУ

Кемерово 2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Одновременно с изучением дисциплины «Транспортные устройства и хвостовое хозяйство» студенты выполняют курсовую работу. Объектом курсовой работы является транспортные устройства, бункерное и складское хозяйство обогатительных фабрик. В курсовой работе производится: эксплуатационный расчет транспортирующих машин, входящих в заданную технологическую цепь машин и аппаратов; расчет вместимости, геометрических и силовых параметров бункеров и складов полезного ископаемого; выбор стандартного оборудования по действующим каталогам и справочникам.

Цель курсовой работы – закрепление и углубление знаний по дисциплине «Транспортные устройства и хвостовое хозяйство» развитие навыков самостоятельного решения технических вопросов на основании анализа соответствующих литературных источников.

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Транспортирование  – это технологический процесс, связанный с погрузкой, разгрузкой и перемещением грузов. На углеобогатительных и брикетных фабриках различают внешний и внутрифабричный транспорт.

Средства внешнего транспорта используют для доставки исходного сырья (углей) на фабрику с сырьевых баз – шахт или разрезов, отправки обогащенных углей или брикетов потребителю и для удаления отходов фабрики в отвал.

Средства внутрифабричного транспорта предназначены для погрузки, разгрузки и перемещения грузов в переделах цехов и отделений фабрики, обеспечивают между ними транспортную связь.

Совокупность погрузочных и транспортных средств фабрики со средствами их управления образует транспортную систему фабрики.

Графическое изображение последовательности установки транспортных средств на фабрике, выполненное в условных обозначениях, называется транспортной схемой фабрики.

Транспортная схема является составной частью схемы цепи аппаратов углеобогатительных и брикетных фабрик, которой очень часто пользуются для характеристики совокупных технологических процессов, осуществляемых на фабриках. Транспортная система фабрики подразделяется на несколько транспортных комплексов.

Транспортным комплексом называют управляемую систему транспортных машин и погрузочно-разгрузочных устройств со средствами контроля и автоматизации, предназначенную для выполнения транспортных операций определенного назначения. В соответствии с этим различают:

1) транспортные комплексы углеприемных устройств, предназначенные для приема и кратковременного хранения исходного сырья;

2) транспортные комплексы цехов или отделений фабрики;

3) межцеховые транспортные комплексы, обеспечивающие перемещение грузов между цехами или отделениями фабрики;

4) транспортные комплексы угольных складов и отвалов пустой породы;

5) погрузочные железнодорожные комплексы, предназначенные для кратковременного хранения и отгрузки конечного продукта переработки потребителю.

Учебная схема транспортной цепи углеобогатительной фабрики (см. рисунок) включает углеприемный комплекс, состоящий из: вагоноопрокидывателя 1, предназначенного для разгрузки железнодорожных вагонов с углем;  приемного бункера 2 с питателем; передаточного горизонтально-наклонного конвейера 3; аккумулирующего бункера 4, в который измельченный уголь () загружается с помощью челнокового (катучего) конвейера 5. Разгрузка аккумулирующего бункера производится в зону обогащения полезного ископаемого с производительностью Q3 (), где в т.ч. осуществляется обезвоживание полезного ископаемого () обезвоживающим элеватором 6. Далее готовый продукт с помощью передаточного наклонно-горизонтального конвейера 8 поступает на погрузочный конвейер с разгрузочной тележкой 9 и складируется в погрузочный бункер 10. Погрузочный бункер (производительностью ) осуществляет погрузку готового продукта в железнодорожные вагоны.

При расчете сечение ячеек аккумулирующего бункера принимается круглым, сечение ячеек погрузочного и приемного бункеров – прямоугольным.

Курсовая работа содержит следующие разделы.

1. Расчет аккумулирующего бункера [1].

2. Расчет погрузочного бункера [1].

3. Расчет челнокового (катучего) конвейера:

3.1. определение параметров трассы [2];

3.2. тяговый расчет конвейера [2];

3.3. выбор основного оборудования [3].

4. Расчет ленточного конвейера с разгрузочной тележкой:

4.1. определение параметров трассы [2];

4.2. тяговый расчет конвейера [2];

4.3. выбор основного оборудования [3].

5. Расчет горизонтально-наклонного ленточного конвейера:

5.1. определение параметров трассы [2];

5.2. тяговый расчет конвейера [2];

5.3. выбор основного оборудования [3].

6. Расчет наклонно-горизонтального ленточного конвейера:

6.1. определение параметров трассы [2];

6.2. тяговый расчет конвейера [2];

6.3. выбор основного оборудования [3].

7. Расчет элеватора [4].

Учебная схема транспортной цепи углеобогатительной фабрики

3. ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Исходные данные курсовой работы выбираются из таблицы в соответствии с номером варианта. Номер варианта равен сумме трех последних цифр шифра зачетной книжки студента.

| № варианта | Q, т/ч | ρ, т/м3 | a´max, мм | L1г, м | β1, град | H4, м | β4 , град | L5г, м | β5, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 0,80 | 300 | 40 | 12 | 20 | 60 | 15 | 12 |
| 2 | 550 | 0,85 | 350 | 50 | 14 | 25 | 65 | 12 | 10 |
| 3 | 600 | 0,90 | 400 | 30 | 16 | 22 | 70 | 18 | 12 |
| 4 | 650 | 0,80 | 450 | 40 | 18 | 21 | 60 | 12 | 14 |
| 5 | 700 | 0,85 | 500 | 30 | 15 | 23 | 65 | 25 | 16 |
| 6 | 750 | 0,90 | 300 | 50 | 17 | 24 | 70 | 16 | 17 |
| 7 | 800 | 0,80 | 350 | 40 | 13 | 20 | 65 | 23 | 15 |
| 8 | 700 | 0,85 | 400 | 20 | 15 | 21 | 70 | 27 | 13 |
| 9 | 750 | 0,90 | 450 | 30 | 18 | 22 | 60 | 20 | 11 |
| 10 | 700 | 0,80 | 500 | 60 | 14 | 23 | 70 | 19 | 14 |
| 11 | 650 | 0,85 | 300 | 40 | 16 | 24 | 65 | 21 | 10 |
| 12 | 500 | 0,90 | 500 | 20 | 17 | 25 | 70 | 18 | 12 |
| 13 | 550 | 0,85 | 450 | 30 | 18 | 20 | 70 | 22 | 14 |
| 14 | 600 | 0,80 | 400 | 15 | 15 | 21 | 65 | 25 | 16 |
| 15 | 650 | 0,90 | 350 | 25 | 14 | 22 | 65 | 17 | 18 |
| 16 | 700 | 0,85 | 300 | 35 | 13 | 23 | 60 | 15 | 15 |
| 17 | 600 | 0,90 | 350 | 50 | 15 | 20 | 70 | 19 | 13 |
| 18 | 750 | 0,80 | 500 | 60 | 12 | 25 | 60 | 24 | 17 |
| 19 | 800 | 0,85 | 450 | 60 | 16 | 20 | 65 | 21 | 15 |
| 20 | 650 | 0,90 | 500 | 40 | 17 | 21 | 65 | 18 | 13 |
| 21 | 700 | 0,80 | 300 | 20 | 18 | 22 | 60 | 17 | 14 |
| 22 | 750 | 0,85 | 500 | 30 | 15 | 23 | 70 | 22 | 17 |
| 23 | 650 | 0,90 | 450 | 15 | 14 | 20 | 60 | 23 | 14 |
| 24 | 600 | 0,90 | 300 | 25 | 15 | 25 | 65 | 20 | 15 |
| 25 | 700 | 0,85 | 350 | 15 | 18 | 24 | 70 | 25 | 11 |
| 26 | 750 | 0,90 | 400 | 30 | 17 | 23 | 60 | 19 | 13 |
| 27 | 800 | 0,80 | 450 | 20 | 16 | 22 | 70 | 17 | 15 |

4. ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пояснительная записка оформляется на стандартных листах белой бумаги размером 297(210 мм, заполненных с одной стороны. Обложка пояснительной записки выполняется по форме согласно образцу (прил. 1).

Текст рукописи пояснительной записки должен быть набран на одной стороне листа бумаги (формат А4, шрифт Times ET или Times New Roman, кегль 14).

Поля страницы:

- верхнее 2,5 см;

- нижнее 3,7 см;

- левое 3,0 см;

- правое 2,0 см.

Отступ красной строки: 1,27 см.

Межстрочный интервал: одинарный.

Колонтитулы (нумерация страниц): расположение – внизу страницы в центре, шрифт Times ET или Times New Roman, кегль 14, отступ от нижнего края – 2,7 см.

Все страницы рукописи должны быть пронумерованы от первой (титульной) страницы до последней без пропусков, повторений.

Заголовки должны четко прослеживаться по тексту, т. е. должна быть видна их соподчиненность.

Начинается записка с титульного листа (копия обложки). За титульным листом помещается бланк задания, затем содержание. Содержание должно быть подробным и включать все заголовки. Пример содержания приведен в прил. 2.

Весь материал пояснительной записки разделяется на части, разделы и подразделы, которые должны иметь наименования. При необходимости подразделы делятся на пункты и подпункты.

Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с точкой. Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точками. В конце номера подраздела также ставится точка. Нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. Пункты и подпункты заголовками не снабжаются.

Наименование разделов должно записываться в виде заголовков прописными буквами, подразделов – строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из нескольких предложений – их разделяют точками.

Форма записи текста записки (расстояние от рамки до границ текста и т. п.) должна соответствовать ЕСКД.

Нумерация листов начинается с первого листа общей части записки с учетом титульного листа, содержания, введения. В тексте не допускается сокращения слов, местная техническая терминология.

Записка должна иллюстрироваться необходимыми для пояснения материала рисунками, схемами, графиками, вычерченными четко, без излишней подробности и в соответствии ЕСКД. Иллюстрации помещаются сразу после ссылок на них в тексте и именуются рисунками, имеющими последовательную нумерацию в пределах каждой части арабскими цифрами с указанием номера части. Например, рис. 1.1, рис. 1.2 и т. п. Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», например, «см. рис. 1.4». Каждый рисунок должен иметь содержательный подрисуночный текст, помещаемый рядом с его номером.

Значения символов, употребляемых по тексту и в формулах, должны быть обязательно разъяснены, причем только однажды, при первом их использовании. Запись формул проводить в соответствии с требованиями ЕСКД.

Все формулы и применяемые обозначения пишутся чертежным шрифтом или с помощью редактора формул Microsoft Equation. Каждая формула записывается в отдельной строке. В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулы, должны быть приведены непосредственно под формулой. Значения каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Все формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, которые разделены точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например, «… в формуле (2.6)». Если формула не умещается в одну строку, она должна быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножение (×) и деление (:).

В конце формулы и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с обычными правилами, так как считается, что формула не нарушает синтаксического строя фразы. Группу формул следует разделять запятыми или точкой с запятой. После определителей и матриц знаки препинания допускается не ставить.

Двоеточие перед формулой ставится при наличии обобщающего слова или если формуле предшествуют причастные или деепричастные обороты.

Если методика расчета взята полностью из одного источника, то достаточно в начале расчета однажды сослаться на данный источник (например, «Расчет проведен по методике [3, с. 44]»), лишь дополнять ссылкой на литературу в том случае, если значения коэффициентов, параметров взяты из других источников. Ссылка приводится в виде порядкового номера по списку использованной литературы и номера страниц, заключенных в квадратные скобки (например [10, с. 100]).

Список использованной литературы помещают в конце записки. Список использованной литературы относится ко всем разделам пояснительной записки и выполняется на листах без основной надписи. Каждый источник в списке записывается в следующем порядке: порядковый номер в перечне, фамилия и инициалы автора, название книги (для статьи ее заглавие), сборника или журнала, его номер, место выпуска, издательство, год выпуска, количество страниц (для статей непосредственно номер страницы).

За образец составления списка использованной литературы можно принять список основной литературы, рекомендуемой для выполнения курсового проекта: ГОСТ 7.1–2003. «Библиографическое описание документа».

По возможности широко использовать таблицы для краткости изложения материала (в том числе в расчетной части). Таблицы нумеруют аналогично рисункам.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бункерные установки в транспортной цепи обогатительной фабрики: методические указания к практическим занятиям и выполнению раздела курсовой работы по дисциплине «Конвейерный транспорт» для студентов специализации 21.05.04.06 «Обогащение полезных ископаемых» всех форм обучения / сост. В. Н. Бобриков, А. Ю. Захаров; КузГТУ. – Кемерово, 2016.

2. Определение параметров трассы и тяговый расчет ленточных конвейеров обогатительных фабрик: методические указания к выполнению раздела курсовой работы по дисциплине «Конвейерный транспорт» для студентов специализации 21.05.04.06 «Обогащение полезных ископаемых» всех форм обучения / сост. А. Ю. Захаров, С. В. Пешков; КузГТУ. – Кемерово, 2016.

3. Расчет и выбор оборудования ленточных конвейеров внутрифабричного транспорта: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Конвейерный транспорт» для студентов специализации 21.05.04.06 «Обогащение полезных ископаемых» всех форм обучения / сост. В. Н. Бобриков, С. В. Пешков; КузГТУ. – Кемерово, 2016.

4. Ковшовые элеваторы в транспортной цепи обогатительной фабрики: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Конвейерный транспорт» для студентов специализации 21.05.04.06 «Обогащение полезных ископаемых» всех форм обучения / сост. А. Ю. Захаров, С. В. Пешков; КузГТУ. – Кемерово, 2016.

5. Батаногов, А. П. Подъемно-транспортное, хвостовое и ремонтное хозяйство обогатительных фабрик: учебник / А. П. Батаногов. – Москва : Недра, 1989. – 336 с.

6. Шешко Е. Е. Горнотранспортные машины и оборудование для открытых горных работ: учеб. пособие для вузов. – Москва: Изд-во Моск. горн. ун-та, 2006. – 260 с.

7. Кузнецов, Б. А. Транспорт на горных предприятиях: учебник / Б. А. Кузнецов. – Москва : Недра, 1976. – 552 с.

8. Зенков, Р. Л. Машины непрерывного транспорта: учебник / Р. Л. Зенков, И. И. Ивашков, Л. Н. Колобов. – Москва : Машиностроение, 1987. – 432 с.

Приложение 1

Образец оформления титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Т. Ф. ГОРБАЧЕВА»

Кафедра горных машин и комплексов

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК»

Выполнил:

студент гр. ОПс-__

Иванов И. И.

номер зачетной книжки __________________

Проверил:

проф. каф. ГМиК

Захаров А. Ю.

Оценка работы _________     Дата  2 февраля 201   г.

Кемерово 201__

Приложение 2

Образец оформления листа Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

1. Расчет аккумулирующего бункера…………………………5

2. Расчет погрузочного бункера………………………………9

3. Расчет челнокового (катучего) конвейера ………………15

3.1. Определение параметров трассы…………………......15

3.2. Тяговый расчет конвейера………………………….....16

3.3. Выбор основного оборудования………………….......18

4. Расчет ленточного конвейера с разгрузочной тележкой…………………………………………………………….22

4.1. Определение параметров трассы……….………….....22

4.2. Тяговый расчет конвейера	……………………............23

4.3. Выбор основного оборудования………………………26

5. Расчет горизонтально-наклонного ленточного конвейера………………………………………………………………28

5.1. Определение параметров трассы……………………..28

5.2. Тяговый расчет конвейера………………………….....30

5.3. Выбор основного оборудования………………………32

6. Расчет наклонно-горизонтального ленточного конвейера……………………………………………………………...34

6.1. Определение параметров трассы……………………..34

6.2. Тяговый расчет конвейера………………………….....36

6.3. Выбор основного оборудования………………………38

7. Расчет элеватора…...………………………………………40

Составители

Захаров Александр Юрьевич
Сергей Владимирович Пешков

ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

Методические указания по выполнению курсовой работы 
по дисциплине «Конвейерный транспорт»

для студентов специальности 21.05.04 «Горное дело»,

специализации 21.05.04.06 «Обогащение полезных ископаемых», 
всех форм обучения

Рецензент В. М. Юрченко

Печатается в авторской редакции

Подписано в печать 25.07.2016. Формат 60×84/16.

Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе.

Уч.-изд. л. 0,6. Тираж 30 экз. Заказ

КузГТУ. 650000, Кемерово, ул. Весенняя, 28.

Издательский центр КузГТУ. 650000, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4а.

# Text boxes

4

1

2

3

5

4

6

9

8

10

Аппараты процесса обогащения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КР.ТУХХ.130405.07.ПЗ

Разраб.

Иванов И.И

Провер.

Пешков С.В.

Транспортные
 устройства и хвостовое хозяйство

Лит.

Листов

44

КузГТУ, ОПс-__

Номер варианта